# Инструкция по подключению ТРК НАРА в интерфейсном режиме

Необходимые компоненты:

1. Блок питания 220 на 24.

2. Считыватель RFID карт с внешним карманом.

3. Трекер Galileosky 7x, любая модель, кроме 7х С.

4. Блок управления клапана с индикацией EXZ 1.0

5. Карта памяти.

6. Алгоритмы:

EX_FCONTROL

EX_SETTINGS

EX_AZT

Для проведения работ по настройке ТРК возможно потребуется Конвертер RS485/USB.

Схема подключения оборудования:

Внимание!!! подключайте фазу БП, совместно с фазой, подключенной к блоку управления колонкой.

ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ БОРТОВОГО ТЕРМИНАЛА
Бортовые терминалы Galileosky все 7х версии, кроме 7х С. Прошивка не ниже 38

Для правильной работы алгоритма, требуется отправить следующие команды настроек терминала.

SCRIPTIP c.7gis.ru,60524

SOUT0 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

SOUT1 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

SIGN 0,0,0

FLASHARCHIVE 1,1

REMOTECONFIG 1

ARCHIVE 0

DS

out 0,1

out 1,1

CANREGIME 11,125000,2000,1

ActiveCAN 0

CAN1REGIME 11,125000,2000,1

ActiveCAN1 0

InCfg5 1,1,33000,33000,33000,33000,1,0

RS485FN 4

Настройте вкладку «протокол» согласно требованиям сервера

Отправьте дополнительный список команд, которые настроят протокол, для передачи используемых тегов

HeadPackBit 3,1

MainPackBit 3,1

MainPackBit 6,1

MainPackBit 12,1

MainPackBit 13,1

MainPackBit 16,1

MainPackBit 32,1

MainPackBit 37,1

MainPackBit 52,1

MainPackBit 60,1

MainPackBit 61,1

MainPackBit 62,1

MainPackBit 63,1

MainPackBit 64,1

MainPackBit 66,1

MainPackBit 169,1

MainPackBit 177,1

MainPackBit 178,1

MainPackBit 179,1

При первичной настройке, очистить накопленные данные командами:
ERASETRACKSD

ERASETRACK

Установите скрипты в порядке очереди, дожидаясь окончания загрузки одного, начинайте загружать другой

Уберите карту из считывателя.
Отключите пульт управления, если таковой имеется.

В случае обновления скриптов, удалите старые скрипты командой:

clearscript

установите скрипт командой:

SCRIPT Exzotron/EX_FControl

(ожидание загрузки)

установите скрипт командой:

SCRIPT Exzotron/EX_SETTINGS

(ожидание загрузки)

В случае повторной установки «обновления», отправьте настройки алгоритма по умолчанию, следующими командами:

settings

settings 2,100

settings 3,73

settings 4,40

settings 5,10

settings 6,100

settings 7,5

settings 8,3

settings 11,1

Активируйте лицензию алгоритма командой:
settings 10,lic 
(lic - номер лицензионный)

установите скрипт командой:

SCRIPT Exzotron/EX_AZT

(ожидание загрузки)

Проведите манипуляции с колонкой, чтобы алгоритм настроился под параметры колонки:
1. Снимите пистолет с колонки.
2. Нажмите «Пуск» или наберите дозу выдачи, если на колонке есть клавиатура ввода дозы.
3. Убедитесь что пуск не производится без карты
4. Поднесите карту к считывателю на 3 сек. и произведите пуск колонки, соответствующим образом.
5. Убедитесь, что колонка запускается с картой и не запускается без карты

Алгоритм по умолчанию настраивается на работу в одно касание и выдачу топлива по любой карте безлимитно!

Для перехода в режим кармашка, достаточно одноразово оставить карту в считывателе на 1 минуту, после чего алгоритм настроиться в соответствующий режим.

Для перехода в режим по доверенным картам, необходимо прописать карты в алгоритм командой RFIDSET (или выгрузить карты сервером) и алгоритм перейдёт в соответствующий режим через 15 минут, после последней команды.

Пассивный режим подключается автоматически, при появлении пульта в сети RS485!

Описание передаваемых параметров:

IN5 (adc6) - разовая выдача "импульсов" за всю транзакцию, коэффициент деления указан в параметре SETTINGS, во втором значении (Kf 2,10)

CAN8BITR0 (can_r0) - командный тег, указывает на событие алгоритма

- 9 старт алгоритма

- 1 старт транзакции

- 2 завершение транзакции с положительным значением

- 7 завершение транзакции с нулевым значением

- 4 завершение транзакции при выдаче без карты (это значение появится, только если в настройках алгоритма установить соответствующий бит настройки), иначе будет 7 или 2.

CAN8BITR3 (can_r3) - сотые литра тотальника

CAN32BITR0 (can_r23) - номер карты по данной транзакции, при старте алгоритмов, пишется значение версии алгоритма.

CAN32BITR1 (can_r24) - Пин код карты, в случае использования.

CAN32BITR2 (can_r25) - литровый тотальный счётчик колонки, значение ноль следует игнорировать, оно означает, что в данный момент нет связи с устройством.

CAN32BITR3 (can_r26) - номер карты по данной транзакции

CAN32BITR4 (can_r27) - текущее значение выданной порции

CAN32BITR7 (can32bitr8) - скорость потока топлива в сотых литра в секунду (последнее значение по транзакции показывает среднюю скорость потока за всю транзакцию, так-же в сотых литра в секунду)

CAN32BITR13 (can32bitr14) - тотальный счётчик в сотых литра (значение поделить на 100)

IBUTTON (Ibutton_code, avl_driver, ID) - номер прикладываемой пластиковой карты в считыватель. (для серверов, которые не поддерживают прием CAN параметров.)

БАЗОВЫЕ КОМАНДЫ АЛГОРИТМА

RFIDSet  [Номер карты],[Режим контроля],[Тотальный Лимит],[Суточный Лимит],[Тотальный баланс],[Суточный баланс],[Пин код]  - добавление карты с указанием лимитов

Номер карты – номер карты в DEC (десятиричный) формате;

Режим контроля – 1 лимитная, 0 безлимитная;

Тотальный Лимит – баланс карты;

Суточный Лимит – суточный лимит;

Тотальный баланс – не используется (можно ноль вписать);

Суточный баланс – остаток на текущие сутки (при добавлении новой карты вписать равное суточному лимиту);

Пин код – пин код карты, при использовании спец прошивки EFL

Примечание: лимиты и балансы указываются в импульсах, при использовании тотального счётчика, берется в расчёт 100 импульсов на литр, а так-же можно взять в расчет калибровочное значение из сервера мониторинга…

Команда: rfidset 8832394,1,1000, 200,1000, 50,0

Лимитная с балансом 1000 , суточным лимитом 200 и остатком на сегодня 50.

Команда: rfidset 8832394,0,0,0,0,0,0

Безлимитная карта

Команда: rfidset 8832394,1,0,0,0,0,0

Заблокированна

Удаление карт не возможно, только блокировка!

RFIDINFO [Номер карты] – просмотр остатка по карте.

Команда: rfidset 8832394

Ответ:  Key=8832394, Key2=0, BL=2147483646, LD=2147483646, BD=2147483646, TBL=, ED=1, M=0, LsD=19719, Files=43

Key – номер карты в DEC (десятиричный) формате;

Key2 – пин код карты, при использовании спец прошивки EFL

BL – баланс карты;

LD – суточный лимит;

BD – остаток на текущие сутки (при добавлении новой карты вписать равное суточному лимиту);

M – 1 лимитная, 0 безлимитная;

settings  [ParNum],[value]– команда установки (просмотра) настроек алгоритма (хранение на SD карте)

ParNum – номер параметра

value - значение

Команда: settings 0,0

Ответ:  L=1; U 1,3; Kf 2,100; Mode 3,204; CardHold 4,5; In 5,10; TtAdr 6,100; WaitF 7,10; Mode 8,2051; IbAdr 9,255; V_20240207

L  – активность лицензии (1 - активна, 0 - не активирована)

U 1, – часовой пояс, для корректного обновления суточного лимита

Kf 2, – коэффициент списания импульсов
Mode 3, – битовая маска работы алгоритма
CardHold 4, – удержание карты до первых импульсов
In 5, – номер счётного накопительного входа

TtAdr 6, – адрес тотального счётчика

WaitF 7, – ожидание последних импульсов, для завершения транзакции

Mode 8, - битовая маска алгоритма (дополнительно)

IbAdr 9, - резервный адрес LLS номера карты (255 отключен)

V_ - номер версии ггггммдд

ВНИМАНИЕ БЕЗ АКТИВАЦИИ ЛИЦЕНЗИИ АЛГОРИТМОВ, ТРК ПРОИЗВОДИТ ВЫДАЧУ НЕ БОЛЕЕ 10 литров, после чего блокируется до следующей перезагрузки терминала или отправки команды settings

settings 10,[lic] - команда активации лицензии     
lic - номер лицензионный.

Подключение RS485 на клеммной колодке:

РАЗМЕЩЕНИЕ СЧИТЫВАТЕЛЯ РФИД.

Считыватель размещается в штатное место на колонке, под верхней крышкой.

РАЗМЕЩЕНИЕ ТРЕКЕРА И БЛОКА ПИТАНИЯ

ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ 220 вольт к блоку питания

ИНФРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВНЕШНЕЙ АНТЕНЫ ОТ СЧИТЫВАТЕЛЯ ERF-01

Комплектация:

1. Антенна – крепится на двухсторонний скотч под стекло и подключается к считывателю.
2. Внешний карман, который устанавливается на скотч снаружи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К ТРК СОВМЕСТНО С ПУЛЬТОМ В ПАССИВНОМ РЕЖИМЕ

Блок управления с индикацией EXZ 1.0

Питание 24 вольта. Провод управления подключается на OUT0 блока Galileosky.
Контакты реле подключаются в разрыв общего черного провода на клапане MSF25.
Зеленый светодиод – наличие питания. Красный светодиод – наличие доступа от трекера.
Тумблер – для резервного отключения доступа, для внештатных ситуаций.

МЕСТО УСТАНОВКИ

ОПИСАНИЕ ТРАНСЛЯЦИИ НА СЕРВЕР online.Omnicomm
Для передачи используется виртуальный относительный вход IN5